## Slide 1
G U Í A D E E S T U D I O · C I B E R S E G U R I D A D
Seguridad
IP
Protocolos, ataques y controles en red
EXPOSICIÓN GRUPAL
Cuatro integrantes · 20–25 min
2025
Notes: Portada. Presentar al grupo, anunciar el tema y la estructura de tres bloques: protocolos, ataques, controles.

## Slide 2
Í N D I C E
Cuatro
movimientos
Haz clic en cualquier fila para saltar a la sección.
01
Fundamentos y marco normativo
Qué protegemos y bajo qué normas
→
02
Protocolos: IPsec, VPN, TLS
Cómo se cifra y autentica la comunicación
→
03
Ataques: spoofing, sniffing, DDoS
Cómo operan y qué consecuencias generan
→
04
Protección: segmentación, filtrado
Controles, mínimo privilegio y cierre
→
Notes: Índice navegable. Explicar los 4 bloques y decir que se puede saltar a cualquier sección.

## Slide 3
01
S E C C I Ó N 0 1
Fundamentos
y marco normativo
Qué se protege, por qué y bajo qué normas —
MSPI · Ley 1581 · ISO 27001 · PHVA
← Volver al índice
Notes: Divisor. Introducir la sección 1: qué protegemos y el marco normativo colombiano.

## Slide 4
0 1 · F U N D A M E N T O S
Proteger la información
que viaja por redes IP
IPv4 · IPv6
La seguridad IP reúne técnicas, políticas y controles para que la información que viaja por la red no sea leída, alterada ni interrumpida por terceros no autorizados.
«La seguridad no es un producto que se compra; es un proceso que se gestiona.»
Capa 3–7
IPv4 e IPv6
RFC · ISO · MinTIC
Notes: Definición de seguridad IP. Recuerden: no es una caja, es un proceso.

## Slide 5
0 1 · F U N D A M E N T O S
Lo que se protege
C
Confidencialidad
Solo quien debe leer, lee.
I
Integridad
Nadie altera el dato en tránsito.
D
Disponibilidad
El servicio permanece accesible.
A
Autenticidad
Se sabe quién se comunica con quién.
Notes: Las 4 propiedades. Ejemplos cotidianos para cada una.

## Slide 6
0 1 · F U N D A M E N T O S
La cadena del riesgo
01
Activo
Lo que tiene valor
→
02
Amenaza
Quién o qué daña
→
03
Vulnerabilidad
Debilidad explotable
→
04
Riesgo
Probabilidad × impacto
→
05
Incidente
Compromiso real
Ciclo PHVA
Enfoque del MSPI colombiano — la seguridad se gestiona en ciclo continuo.
P
Planear
H
Hacer
V
Verificar
A
Actuar
Notes: Cadena del riesgo y ciclo PHVA. Explicar que el riesgo se gestiona, no se elimina.

## Slide 7
0 1 · F U N D A M E N T O S
Marco normativo
2021
Resolución 500 de 2021
MinTIC — lineamientos del MSPI: riesgos, controles e incidentes.
2012
Ley 1581 de 2012
Protección de datos personales en Colombia.
2022
Decreto 338 de 2022
Gobernanza, riesgo e incidentes en entidades públicas.
2022
ISO/IEC 27001:2022
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
2009
Ley 1273 de 2009
Tipifica delitos informáticos en Colombia.
Notes: Marco normativo. Resaltar Resolución 500/2021 como norma principal en Colombia.

## Slide 8
02
Protocolos
IPsec · VPN · TLS
— Cómo se cifra y autentica la comunicación entre extremos
RFC 4301 · RFC 8446 · IKEv2
← Volver al índice
S E C C I Ó N 0 2
Notes: Divisor sección 2. Protocolos.

## Slide 9
0 2 · P R O T O C O L O S
IPsec
Internet Protocol Security
RFC 4301 · IETF
Paquete original
IP | Datos
→
Paquete protegido por IPsec
IP nuevo
ESP hdr
Datos cifrados
ESP auth
AH
Autentica e integra. No cifra.
ESP
Cifra, autentica e integra. El más usado.
IKEv2
Negocia claves y parámetros de seguridad.
Modo túnel
Encapsula el paquete IP completo. VPN sitio a sitio.
Notes: IPsec: mostrar el diagrama de encapsulación. Mencionar AH, ESP, IKEv2 y modo túnel. Aclarar que ESP es el estándar moderno.

## Slide 10
0 2 · P R O T O C O L O S
VPN
Red Privada Virtual
Un canal lógico privado sobre una red pública.
No es IPsec. IPsec es un protocolo; VPN es la solución que puede construirse con IPsec, TLS u otras tecnologías.
Tipos
01
Acceso remoto
Un usuario a la red institucional.
02
Sitio a sitio
Dos redes completas conectadas.
03
Basada en IPsec
Opera en capa 3.
04
Basada en TLS
Opera en capas superiores.
Notes: VPN: aclarar que no es lo mismo que IPsec. Los 4 tipos.

## Slide 11
0 2 · P R O T O C O L O S
TLS, el protocolo detrás de HTTPS
Transport Layer Security · capa 4–7 · RFC 8446 · TLS 1.3 recomendado
IPsec
capa 3 · red
TLS
capa 4–7 · aplicación
QUÉ PROTEGE
Cualquier tráfico IP
Conexiones de aplicaciones
CIFRADO
ESP
Nativo
USO TÍPICO
VPN sitio a sitio
HTTPS, correo, web
AUTENTICACIÓN
IKEv2
Certificados digitales
Notes: TLS. Comparar con IPsec para fijar la diferencia de capas.

## Slide 12
03
S E C C I Ó N 0 3
Ataques
en red
— Spoofing · Sniffing · DDoS
Cómo operan y qué consecuencias generan
← Volver al índice
Notes: Divisor sección 3. Ataques.

## Slide 13
0 3 · A T A Q U E S
Spoofing
Suplantar una identidad o un dato para aparentar ser otro.
01
IP spoofing
Falsifica la dirección IP de origen. Base de ataques de amplificación y evasión de controles.
02
ARP
IP ↔ MAC en red local.
03
DNS
Respuesta falsa, redirección.
04
Email
Remitente falsificado.
MITIGACIÓN
Validación de origen · ACL · filtrado ingreso/salida · uRPF · autenticación fuerte · Dynamic ARP Inspection.
Notes: Spoofing: 4 variantes. Explicar la relación con ataques de amplificación DNS y NTP.

## Slide 14
0 3 · A T A Q U E S
Sniffing
Capturar y analizar tráfico. No siempre es ataque: el administrador lo hace con autorización. Es ataque cuando se intercepta sin permiso.
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
capturado por atacante →
▲
Qué se captura
—
Contraseñas sin cifrar
—
Cookies y tokens
—
Correos sin proteger
—
Consultas DNS
—
Metadatos
HTTPS · SSH en vez de Telnet · SFTP en vez de FTP · VPN en redes no confiables · segmentación · MFA.
Notes: Sniffing. Recalcar la diferencia entre diagnóstico y ataque.

## Slide 15
0 3 · A T A Q U E S
DDoS
Distributed Denial of Service — la disponibilidad como objetivo.
servidor
Tres vectores
Volumétrico
Satura el ancho de banda con grandes volúmenes de tráfico.
De protocolo
Agota recursos de red o servidor con conexiones incompletas.
Capa de aplicación
Sobrecarga la app con solicitudes aparentemente legítimas.
MITIGACIÓN:
anti-DDoS · CDN · rate limiting · firewall · IPS · monitoreo · plan de respuesta · coordinación con el ISP.
Notes: DDoS: mostrar los 3 vectores. Aclarar que spoofing y DDoS van de la mano en ataques de amplificación.

## Slide 16
04
S E C C I Ó N 0 4
Protección
y respuesta
— Segmentación · filtrado · mínimo privilegio
Controles que reducen el riesgo y limitan el impacto.
← Volver al índice
Notes: Divisor sección 4. Protección.

## Slide 17
0 4 · P R O T E C C I Ó N
Segmentación de redes
Dividir la red en zonas con diferente nivel de confianza. Base del modelo Zero Trust: no confiar en nada, verificar todo.
Internet
público
DMZ
portal · correo
Servidores
web · BD
Académica
estudiantes
Administrativa
nómina · finanzas
Invitados
visitantes
IoT
cámaras · sensores
→
→
→
→
→
→
BENEFICIOS
Limita movimiento lateral
Una intrusión no se propaga.
Reduce impacto de malware
Contención por segmento.
Facilita monitoreo
Tráfico por zona, más visible.
Aplica mínimo privilegio
Cada zona con sus reglas.
Notes: Segmentación. Aclarar que es la base de Zero Trust.

## Slide 18
0 4 · P R O T E C C I Ó N
Filtrado de tráfico
Permitir, bloquear o inspeccionar según reglas: IP, puerto, protocolo, usuario, aplicación, horario, reputación, comportamiento.
Perímetro
Firewall · ACL
Inspección
IDS · IPS · WAF
Acceso
NAC · SIEM
↓
↓
Herramientas
Firewall
Controla tráfico entre redes.
ACL
Reglas en routers y switches.
IDS
Detecta intrusiones (alerta).
IPS
Previene intrusiones (bloquea).
WAF
Protege apps web y APIs.
NAC
Controla quién se conecta.
SIEM
Centraliza y correlaciona registros.
Notes: Filtrado: los 3 niveles y las 7 herramientas.

## Slide 19
0 4 · P R O T E C C I Ó N
Plan de protección
10
controles
01
Clasificar activos e información crítica.
02
Segmentar la red por función y criticidad.
03
Firewall y ACL: denegar por defecto.
04
VPN + MFA para acceso remoto.
05
TLS actualizado en servicios web.
06
IPsec entre sedes.
07
Equipos y sistemas actualizados.
08
Monitoreo con IDS, IPS y SIEM.
09
Plan de respuesta a incidentes.
10
Ciclo PHVA continuo.
Mínimo privilegio
Cada quien, solo lo que necesita.
Notes: Plan de 10 controles. Cerrar con mínimo privilegio.

## Slide 20
C I E R R E
La seguridad IP no depende
de una sola tecnología.
IPsec, VPN y TLS protegen los datos en tránsito. La segmentación limita el alcance de una intrusión. El filtrado controla el tráfico. Y la gestión de riesgos —exigida por el marco colombiano y alineada con ISO 27001— hace que la seguridad sea un proceso continuo.
La meta no es una red invulnerable, sino reducir la probabilidad y el impacto.
Gracias · Preguntas
← Volver al índice
Notes: Cierre. Recapitular los tres bloques y agradecer. Abrir preguntas.